## Slide 1
NHẬP MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Điều khiển vị trí động cơ dùng bộ điều khiển PI mờ
GVHD: PGS. TS Huỳnh Thái Hoàng

## Slide 2
Trương Tuấn An
Mô phỏng MATLAB mô hình động lực học
Nguyễn Tuấn Anh
Cơ sở lý thuyết & Powerpoint
Võ Quế Long
Thực nghiệm
GVHD: PGS. TS Huỳnh Thái Hoàng
NHẬP MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Điều khiển vị trí động cơ dùng bộ điều khiển PI mờ

## Slide 3
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
KẾT LUẬN
NHẬP MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Điều khiển vị trí động cơ dùng bộ điều khiển PI mờ
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ
  Chuẩn hóa các biến vào ra
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra
  Mô hình
  Fuzzy logic trong MATLAB
  Kết quả mô phỏng
  Chuẩn bị
  Kết nối phần cứng
  Cấu hình và lập trình phần mềm
  Kết quả

## Slide 4
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ

## Slide 5
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
Phương pháp nhận dạng trực tuyến mô hình động cơt cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Phương pháp điều khiển vị trí động cơ
cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Mô hình toán học động cơ DC sử dụng nam châm vĩnh cửuép

## Slide 6
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
Phương pháp nhận dạng trực tuyến mô hình động cơt cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Phương pháp điều khiển vị trí động cơ
cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Mô hình toán học động cơ DC sử dụng nam châm vĩnh cửuép
Γ: Moment xoắn của động cơ.
K: Hằng số động cơ.
V: Điện áp đầu vào.
J: Moment quán tính
Trong đó:
ν: Hệ số ma sát nhớt.
τnfl: Mô men ma sát tĩnh Coulomb.
: Vận tốc góc của rotor.
: Gia tốc góc.

## Slide 7
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
Phương pháp nhận dạng trực tuyến mô hình động cơt cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Phương pháp điều khiển vị trí động cơ
cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Mô hình toán học động cơ DC sử dụng nam châm vĩnh cửuép
Encoder đọc xung động cơ thông qua Timer. Các xung này được đưa vào vi xử lý và truyền
lên máy tính, vẽ đồ thị đáp ứng vòng kín của mô hình động cơ, phân tích đồ thị, sử dụng các phương pháp nhận dạng lý thuyết điều khiển đưa ra mô hình xấp xỉ các thông số động cơ.

## Slide 8
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
Phương pháp nhận dạng trực tuyến mô hình động cơt cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Phương pháp điều khiển vị trí động cơ
cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Mô hình toán học động cơ DC sử dụng nam châm vĩnh cửuép
Thông số động cơ DC được ước lượng thực nghiệm để mô phỏng như sau:
K = 0.2082 Nm/V
J = 0.001 kg.m² (lúc không tải)
ν = 0.0204 N.m.s
τnfl = 0 Nm
Điện áp cấp cho phần ứng động cơ tối đa 12V .

## Slide 9
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
Phương pháp nhận dạng trực tuyến mô hình động cơt cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Phương pháp điều khiển vị trí động cơ
cho phép chuyển đa hướng
Con lăn gắn quanh bánh xe ở góc 45 độ so với trục bánh tạo lực kéo và đẩy riêng biệt trên từng con lăn để điều khiển chuyển động đa chiều
Mô hình toán học động cơ DC sử dụng nam châm vĩnh cửuép
Giá trị điện áp trung bình trên tải:
Giá trị điện áp trên tải phụ thuộc vào tỉ số

## Slide 10
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ

## Slide 11
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Bộ điều khiển PI mờ
  Cấu trúc bộ điều khiển PI
  Thiết kế bộ điều khiển PI mờ

## Slide 12
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
KẾT LUẬN
  Chuẩn hóa các biến vào ra
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra
  Mô hình
  Fuzzy logic trong MATLAB
  Kết quả mô phỏng
  Chuẩn bị
  Kết nối phần cứng
  Cấu hình và lập trình phần mềm
  Kết quả
  Cấu trúc bộ điều khiển PI
  Thiết kế bộ điều khiển PI mờ
Bộ điều khiển PI được thực hiện bởi Johnson M.A. & M.H. Moradi, 2005
Các thông số độ lợi ​và ​ ​ ảnh hưởng đến thời gian tăng, độ vọt lố và thời gian
xác lập của đáp ứng được cho trong bảng 1 (Kanagaraj et. al., 2008)
Độ lợi | Thời gian tăng | Độ vọt lố | Thời gian xác lập | Sai số xác lập
 | Giảm | Tăng | Thay đổi ít | Giảm
 | Giảm | Tăng | Tăng | Triệt tiêu
Độ lợi | Thời gian tăng | Độ vọt lố | Thời gian xác lập | Sai số xác lập
 | Giảm | Tăng | Thay đổi ít | Giảm
 | Giảm | Tăng | Tăng | Triệt tiêu

## Slide 13
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
KẾT LUẬN
  Chuẩn hóa các biến vào ra
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra
  Mô hình
  Fuzzy logic trong MATLAB
  Kết quả mô phỏng
  Chuẩn bị
  Kết nối phần cứng
  Cấu hình và lập trình phần mềm
  Kết quả
  Cấu trúc bộ điều khiển PI
  Thiết kế bộ điều khiển PI mờ
Các thông số độ lợi ​và ​ ​ ảnh hưởng đến thời gian tăng, độ vọt lố và thời gian
xác lập của đáp ứng được cho trong bảng 1 (Kanagaraj et. al., 2008)
Độ lợi | Thời gian tăng | Độ vọt lố | Thời gian xác lập | Sai số xác lập
 | Giảm | Tăng | Thay đổi ít | Giảm
 | Giảm | Tăng | Tăng | Triệt tiêu
Độ lợi | Thời gian tăng | Độ vọt lố | Thời gian xác lập | Sai số xác lập
 | Giảm | Tăng | Thay đổi ít | Giảm
 | Giảm | Tăng | Tăng | Triệt tiêu

## Slide 14
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Bộ điều khiển PI mờ
  Cấu trúc bộ điều khiển PI
  Thiết kế bộ điều khiển PI mờ
Bộ điều khiển PI Fuzzy | Bộ điều khiển PI
Có thể làm việc với tín hiệu đầu vào kém chính xác hơn. Không cần bộ xử lý nhanh. Việc điều chỉnh bộ điều khiển fuzzy PI dễ dàng, mạnh mẽ hơn so với các bộ điều khiển phi tuyến khác. Bộ điều khiển fuzzy có độ ổn định tốt hơn, quá điều chỉnh nhỏ, và đáp ứng nhanh. | Thuật toán bộ điều khiển PI truyền thống đơn giản, ổn định, dễ điều chỉnh và độ tin cậy cao. Không cần bộ xử lý. Việc điều chỉnh các thông số điều khiển PI rất khó khăn, độ mạnh kém, do đó khó đạt được trạng thái tối ưu trong điều kiện thực tế tại hiện trường sản xuất. Khi tải thay đổi, hệ thống trở nên không ổn định, gây ra quá điều chỉnh lớn hơn.

## Slide 15
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Bộ điều khiển PI mờ
  Cấu trúc bộ điều khiển PI
  Thiết kế bộ điều khiển PI mờ
Trình tự thiết kế bộ điều khiển PI mờ như sau:
Bước 1: Vẽ sơ đồ khối hệ thống điều khiển (HTĐK). Xác định tầm giá trị của:
Biến vào: sai số (E) và vi phân sai số (DE).
Biến ra: vi phân của tín hiệu điều khiển (DU).
Bước 2: Xác định các hệ số chuẩn hóa biến vào và biến ra về miền giá trị [−1,1][-1, 1].
Bước 3: Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào và biến ra, định lượng các giá trị ngôn ngữ bằng các tập mờ.

## Slide 16
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Bộ điều khiển PI mờ
  Cấu trúc bộ điều khiển PI
  Thiết kế bộ điều khiển PI mờ
Trình tự thiết kế bộ điều khiển PI mờ như sau:
Bước 4: Xây dựng hệ qui tắc mờ bằng các hình vẽ minh họa để có ý tưởng đưa ra một số qui tắc điển hình, sau đó áp dụng tính liên tục của hệ mờ và tính đối xứng để đưa ra các qui tắc còn lại.
Bước 5: Chọn phương pháp suy luận mờ MAX–MIN hoặc MAX–PROD.
Bước 6: Chọn phương pháp giải mờ: Phương pháp trọng tâm hoặc trung bình có trọng số.
Bước 7: Mô phỏng hoặc thực nghiệm đánh giá chất lượng điều khiển, tinh chỉnh các thông số của bộ điều khiển mờ để đạt chất lượng mong muốn.

## Slide 17
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
KẾT LUẬN
NHẬP MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Điều khiển vị trí động cơ dùng bộ điều khiển PI mờ
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ
  Chuẩn hóa các biến vào ra
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra
  Mô hình
  Fuzzy logic trong MATLAB
  Kết quả mô phỏng
  Chuẩn bị
  Kết nối phần cứng
  Cấu hình và lập trình phần mềm
  Kết quả

## Slide 18
  Lập quy tắc mờ
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
  Chuẩn hóa các biến vào ra
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra

## Slide 19
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
  Chuẩn hóa các biến vào ra
Do đối tượng không có khâu tích phân lý tưởng nên dùng bộ điều khiển PI mờ.
Tín hiệu đặt:
Các biến vào/ra của bộ điều khiển PI mờ cơ bản:
2 biến vào: sai số và tốc độ biến thiên sai số.
Biến ra: biến thiên mômen điều khiển.

## Slide 20
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
  Chuẩn hóa các biến vào ra
Chuẩn hóa biến vào/ ra của bộ điều khiển:
Sai số: (rad)
Biến thiên sai số: (rad/s)
Mômen điều khiển:
Khi mô phỏng và tiến hành thực nghiệm các hệ số cần tinh chỉnh.

## Slide 21
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra

## Slide 22
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
  Lập quy tắc mờ

## Slide 23
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
  Lập quy tắc mờ
 |  | Neg | Zero | Pos
e | NegBig | NegBig | NegSml | NegSml
 | NegSml | NegBig | NegSml | NegSml
 | Zero | NegSml | Zero | PosSml
 | PosSml | PosSml | PosSml | PosBig
 | PosBig | PosSml | PosSml | PosBig
 |  | Neg | Zero | Pos
e | NegBig | NegBig | NegSml | NegSml
 | NegSml | NegBig | NegSml | NegSml
 | Zero | NegSml | Zero | PosSml
 | PosSml | PosSml | PosSml | PosBig
 | PosBig | PosSml | PosSml | PosBig

## Slide 24
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
KẾT LUẬN
NHẬP MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Điều khiển vị trí động cơ dùng bộ điều khiển PI mờ
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ
  Chuẩn hóa các biến vào ra
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra
  Mô hình
  Fuzzy logic trong MATLAB
  Kết quả mô phỏng
  Chuẩn bị
  Kết nối phần cứng
  Cấu hình và lập trình phần mềm
  Kết quả

## Slide 25
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Mô hình
  Fuzzy logic trong MATLAB
  Kết quả mô phỏng

## Slide 26
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Mô hình
Mô phỏng hệ thống điều khiển với

## Slide 27
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Mô hình
Mô hình đối tượng Motor DC

## Slide 28
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Fuzzy logic trong MATLAB

## Slide 29
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Fuzzy logic trong MATLAB

## Slide 30
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Fuzzy logic trong MATLAB
Cơ sở luật cùng phương pháp giải mờ trọng tâm đã đưa ra mặt điều khiển như sau:

## Slide 31
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Kết quả mô phỏng
Kết quả mô phỏng J=0.001 kg.m²

## Slide 32
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Kết quả mô phỏng
Kết quả trong hình khi không tải moment quán tính rotor cho thấy đầu ra của bộ điều khiển PI mờ, chỉ ra rằng vị trí motor đã bám tốt theo giá trị tham chiếu.
Bộ điều khiển PI mờ lúc không tải

## Slide 33
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Kết quả mô phỏng
Kết quả mô phỏng J=0.003 kg.m²
Kết quả mô phỏng J=0.002 kg.m²
Thực hiện tăng tải:

## Slide 34
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Kết quả mô phỏng
Thực hiện tăng tải:
Kết quả mô phỏng J=0.005 kg.m²
Kết quả mô phỏng J=0.004 kg.m²

## Slide 35
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Kết quả mô phỏng
Khi hệ số moment quán tính rotor J tăng dần từ 0.002 đến 0.005 kg.m², có thể quan sát thấy hệ thống có xu hướng đáp ứng chậm hơn.
Đồng thời, độ vọt lố của hệ thống có xu hướng tăng dần khi J tăng trái với lý thuyết. Vì bộ điều khiển giữ nguyên thông số, hệ số ma sát nhỏ nên tăng J dễ khiến vọt lố.
Tuy vậy, trong tất cả các trường hợp, hệ thống vẫn duy trì được khả năng bám theo giá trị đặt với sai số xác lập nhỏ, chứng minh bộ điều khiển PI mờ hiệu quả .
Nó đơn giản hóa quá trình thiết kế nhờ dựa vào các luật trực quan thay vì các mô hình toán học phức tạp, và xử lý phi tuyến một cách tự nhiên.
Bộ điều khiển PI mờ lúc tăng tải

## Slide 36
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Kết quả mô phỏng
Nhận xét:
Tuy nhiên, trong trường hợp mô phỏng này, kết quả điều khiển PI lại cho hiệu quả tốt hơn điều khiển PI Fuzzy, mặc dù PI gây hiện tượng vọt lố lớn hơn nhưng sai số xác lập gần như bằng 0
PI mờ cho tín hiệu điều khiển có biên độ nhỏ hơn so với PI tại thời điểm thay đổi setpoint. Nhưng tín hiệu điều khiển lại dao động nhỏ mặc dù hệ đã đạt trạng thái gần ổn định
Bộ điều khiển PI và PI mờ

## Slide 37
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
  Kết quả mô phỏng
Giải thích
Do vẫn tồn tại sai số nhỏ hoặc nhiễu, bộ điều khiển mờ vẫn tiếp tục tinh chỉnh liên tục thay vì "ngừng hẳn" như PI tuyến tính
Thiết kế bộ điều khiển mờ chưa tối ưu có thể là nguyên nhân chính. Bộ điều khiển fuzzy phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như tập luật, hàm thành viên và các hệ số tỷ lệ.
Bộ điều khiển PI Fuzzy thường thể hiện ưu thế vượt trội khi hệ thống có tính phi tuyến cao hoặc xuất hiện nhiều nhiễu, lệch tham số. Tuy nhiên, hệ thống mô phỏng chỉ là động cơ DC với mô hình tuyến tính đơn giản, bộ điều khiển PI truyền thống hoàn toàn có thể đạt hiệu quả tốt hơn hoặc tương đương PI Fuzzy.
Bộ điều khiển PI và PI mờ

## Slide 38
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI FUZZY
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
KẾT LUẬN
NHẬP MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Điều khiển vị trí động cơ dùng bộ điều khiển PI mờ
  Đặc tính của động cơ điện một chiều
  Bộ điều khiển PI mờ
  Chuẩn hóa các biến vào ra
  Định nghĩa các giá trị ngôn ngữ cho các biến vào/ra
  Mô hình
  Fuzzy logic trong MATLAB
  Kết quả mô phỏng
  Chuẩn bị
  Kết nối phần cứng
  Cấu hình và lập trình phần mềm
  Kết quả

## Slide 39
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Chuẩn bị
  Kết nối phần cứng
  Cấu hình phần mềm
  Kết quả

## Slide 40
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Chuẩn bị
Vi điều khiển STM32F103C8T6.
Mạch cầu H L298N.
Nguồn cấp 12V DC.
Động cơ DC 12V có gắn encoder loại 25GA 370

## Slide 41
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết nối phần cứng

## Slide 42
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết nối phần cứng

## Slide 43
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  User Interface

## Slide 44
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm
Cấu hình:
Timer 1 tạo xung PWM
Timer 2 đọc số xung encoder
Timer 3 định thời khi vẽ setpoint thay đổi theo thời gian

## Slide 45
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm & Lập trình

## Slide 46
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm & Lập trình

## Slide 47
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm & Lập trình

## Slide 48
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm & Lập trình

## Slide 49
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm & Lập trình

## Slide 50
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm & Lập trình

## Slide 51
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Cấu hình phần mềm & Lập trình

## Slide 52
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết quả
Bộ điều khiển PI
Trường hợp không tải K1 = 10 & K1 = 0.5

## Slide 53
Trường hợp có tải nặng 1.2 kg, K1 = 10 & K2 = 0.5
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết quả
Bộ điều khiển PI

## Slide 54
Bộ điều khiển PI Fuzzy
Trường hợp không tải K1 = 1/224 & K2 = 1/1.5
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết quả

## Slide 55
Trường hợp có tải nặng 1.2kg K1 = 1/224 & K2 = 1/1.5
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết quả
Bộ điều khiển PI Fuzzy

## Slide 56
Đánh giá đáp ứng của hai bộ điều khiển
Trường hợp không tải của bộ điều khiển PI, hệ thống cho thấy vọt lố đáng kể dẫn đến thời gian xác lập tăng, gần như không có sai số. Khi có tải vọt lố vẫn tồn tại, thời gian xác lập ngắn hơn
Trường hợp không tải, bộ điều khiển PI Fuzzy không vọt lố. Khi có tải, PI Fuzzy giữ ưu thế so với bộ điều khiển PI với độ vọt lố gần như không có, thời gian xác lập nhanh và độ bám tốt với sai số nhỏ.
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết quả

## Slide 57
Tăng tải cho cả hai bộ điều khiển lên đến gần 1.5Kg
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết quả

## Slide 58
Tăng tải cho cả hai bộ điều khiển lên đến gần 1.5Kg
ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM
  Kết quả

## Slide 59
KẾT LUẬN
Xây dựng thành công mô hình bộ điều khiển PI mờ dựa trên động lực học.
Thiết kế và thực hiện bộ quan sát mờ đơn giản, không cần biết cấu trúc bên trong của đối tượng điều khiển.
Kết quả thực nghiệm trên motor 25GA 370 cho thấy: Bộ điều khiển hoạt động nhưng chưa hiệu quả. Trong điều kiện lí tưởng đáp ứng có độ vọt lố thấp, sai số xác lập nhỏ khi cả có và không có tải.
Đáp ứng được thời gian thực.
So sánh cho thấy bộ điều khiển mờ tốt hơn bộ điều khiển thông thường.